# Interface por ea7hfv

Rafael L.J

de Málaga

Componentes para el circuito de Interface :

2 Resistencias de 2k2 Ohm

2 Resistencias de 1k Ohm

1 Resistencia Variable de 1k Ohm

1 Condensador Electrolítico 2.2 uF 50 Voltios

5 Condensadores 0.01 uF

3 Diodos 1N4148

1 Transistor 2SC1815

1 Diodo Led (Rojo , Verde o Amarillo)

3 Jack Mono para la conexión del Audio

1 Conector puerto com 9 pin Macho

1 Conector Micro según equipo se utilice

1 Caja metálica según el tamaño del circuito

que se utilice.

Cable paralelo blindado o apantallado para la conexión Audio y micro del PC y Cable para conector puerto com ( La medida depende de la distancia que este el PC y el Equipo de Radio ).

Espero que este circuito se de gran utilidad para

el montaje del radio enlace (eQSO o echolink).

Un cordial saludo de Rafa ea7hfv de Málaga ,

Hacer buen uso de la Radio y del sistema .

ea7hfv Rafa

ea7spain

http://ea7hfv.jimdo.com/